31) Grandeur mesurée : température. Grandeur de sortie : résistance.

33) R = 3,00 kΩ, d’où θ = 25,0 °C

34) Écart ε = 0,1°C ; acceptable car < 0,3 °C.

q35 ) . Filtre passe bas.

Q36) Récursif car la grandeur de sortie yn dépend de la grandeur de sortie antérieure yn-1

q38) T( z ) = 0 ,112 1 - 0 ,888·z -1

39) Filtre stable car le module du pôle de T(z) qui vaut 0,888 est inférieur à 1.

40) f/fe = 0,2 pour un facteur d’atténuation de 10.

41) Le filtre remplit son rôle en atténuant d’un facteur 10 les fréquences parasites car à partir de la fréquence f = 10 x 0,20 = 2,0 kHz, l’atténuation est supérieure à 10. T ≤ 0,1 pour f ≥ 2,0 kHz

42) PE = 10·log100 = 20,0 dBm 100=pmax

43) α = PE - PR - p + GR α = 20,0 - (-74) - 20 + 4 = 78 dB

44 ) λ = c f λ = 3,0·108 / 2,4·109 = 0,125 m

45) d=a/4pie,10^-a/20
d=0,125/(4pie,10^-78=79m

46)Il s’agit d’un défaut de court-circuit car l’onde réfléchie est inversée. Tension résultante nulle pour un CC.
Q47. Polyéthylène donc PVF = 0,64
Q48. v = c·PVF = 3,0·108 x 0,64 = 1,9·108 m·s-1.
 Q49. ,t = 10,4 x 10·10-9 = 104 ns 103 ns, 105 ns, 106 ns et 107 ns sont des réponses acceptées. Q50. d = v·,t / 2 = (1,9·108 x 104·10-9 ) / 2 = 9,9 m
Q51. Tb = 104 µs
Q52. D =1/Tb = 1/104·10-6 = 9,61·103 bit·s-1 Le débit binaire de la documentation indique une valeur de 9600 bit·s-1 qui correspond à la valeur déterminée expérimentalement.
 Q53. Bit de poids faible en premier (00111101)B ↔ Bit de poids fort en premier (10111100)B
 Q54. Le 6eme bit après le start vaut 1 : (00111101) donc la transmission est de qualité.